| L.p. | ZAPYTANIE OFERTOWE |
| --- | --- |

| 1 | Zamawiający | Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” Sternalice 81 46-333 Sternalice |
| --- | --- | --- |
| 2 | Przedmiot zamówienia | Urządzenie wielofunkcyjne (drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie) |
| 3 | Termin składania ofert | 09.06.2017 |
| 4 | Forma składania ofert | Pocztą na adres: Lokalna Grupa Działania „Górna Prosna” Sternalice 81, 46-333 Sternalice Na adres e-mail: lgd@gornaprosna.pl |
| 5 | Miejsce realizacji zamówienia | Sternalice 81, 46-333 Sternalice |
| 6 | Kryteria wyboru oferty | Zamawiający przy wyborze oferty będzie się kierował: - cena (80%) - gwarancja (20%) |
| 7 | Rozstrzygnięcie postępowania | wyboru oferty zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej www.gornaprosna.pl . Od wyników postępowania nie przysługuje prawo odwołania. |
| 8 | Informacje szczegółowe Parametry: Parametry podstawowe przeznaczenie do druku tylko mono - tekst i grafika rodzaj urządzenia wielofunkcyjne - druk/skan/kopia/fax technologia druku laserowa monochromatyczna format A4 standardowa pamięć 256 MB miesięczne obciążenie do 75000 stron szybkość procesora 800 MHz poziom hałasu max 54 dB Parametry Druku rozdzielczość druku mono 1200x1200 dpi szybkość drukowania mono do 40 stron A4/min czas wydruku pierwszej strony do 8 sekund automatyczny druk dwustronny tak Parametry Faksu skanowanie w kolorze tak skanowanie dwustronne tak skanowanie do e-maila tak optyczna rozdzielczość skanowania do 1200x1200 dpi kodowanie koloru 24 bit skala szarości 256 poziomy skanowanie do plików w formacie PDF, PDF (z możliwością przeszukiwania), JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF skanowanie do chmury tak Parametry Kopiowania rozdzielczość kopiowania 300x300 dpi szybkość kopiowania do 40 kopii/min zakres skalowania min 25 % max 400 % maksymalna liczba kopii 99 automatyczne kopiowanie dwustronne (DADF) tak Obsługa Nośników maksymalna gramatura papieru do 199 g/m² ilość podajników w standardzie 3 automatyczny podajnik dokumentów (ADF) tak pojemność podajnika automatycznego (ADF) 50 arkuszy podajnik na pojedyncze arkusze tak opcjonalny podajnik papieru tak pojemność głównego podajnika papieru do 500 arkuszy maksymalna pojemność podajników do 1150 arkuszy pojemność odbiornika papieru do 350 arkuszy podajnik kopert (możliwość drukowania) tak niestandardowe wymiary nośników (szerokość) min 76 mm max 216 mm niestandardowe wymiary nośników (długość) min 127 mm max 356 mm obsługiwane rodzaje nośników papier zwykły, papier laminowany, papier kolorowy, papier firmowy, papier wstępnie zadrukowany, papier dziurkowany, papier makulaturowy, papier szorstki, koperty, etykiety, karton, folie obsługiwane formaty nośników A4, A5, A6, RA4, B5 (JIS), B6 (JIS), 100 x 150 mm, pocztówki (JIS), DPostcard (JIS), koperty (B5, C5, C6, DL) Komunikacja ethernet - druk w sieci LAN tak wireless - druk przez WiFi tak standardowe rozwiązania komunikacyjne USB (2.0 Hi-Speed), USB Host, Ethernet, Wireless (802.11b/g/n), Wi-Fi Direct drukowanie z urządzeń mobilnych tak Wymiary szerokość: max 500 mm głębokość: max 900 mm wysokość: max 750 mm Zasilanie rodzaj zasilania sieciowe zużycie energii średnio 760 W Energy Star tak Inne panel sterowania Ekran dotykowy LCD Gwarancja on site – min.12 miesięcy - naprawa u klienta Planowany termin realizacji zamówienia: Czerwiec 2017 Zamawiający zastrzega sobie prawo odrzucenia ofert niekompletnych, które nie będą uwzględniać wszystkich wymienionych w zapytaniu ofertowym parametrów oraz nie zostaną złożone na załączonym formularzu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania oraz do unieważnienia przedmiotowego zapytania i nie wybrania ofert bez podania przyczyny. |

Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w rozumieniu art.66 kodeksu cywilnego. Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje LGD "Górna Prosna" do złożenia Zamówienia.